## Slide 1
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Đỗ Chí Công - 20223888
Nguyễn Công Thái Bình - 20223879
  Giáo viên hướng dẫn: PGS. Nguyễn Hữu Phát
Thành viên nhóm :
  1
  Mạch còi cảnh sát
  CHỦ ĐỀ 5

## Slide 2
Công việc | Thời gian
-Thảo luận về ý tưởng, chủ đề. -Đưa ra tiêu chí cho sản phẩm. | Tuần 8
-Phân công nhiệm vụ, mua linh kiện. | Tuần 9
-Lắp mạch, thảo luận thêm về các quy trình sau. | Tuần 10
-Test sản phẩm, viết báo cáo phần này. | Tuần 11
-Thiết kế slide, viết báo cáo. | Tuần 12
-Họp, thảo luận thuyết trình. -Tổng kết dự án, kết luận. | Tuần 13
TIMELINE
  2

## Slide 3
Thành viên | Công việc
Đỗ Chí Công | -Leader, thiết kế sơ đồ khối, mô phỏng mạch, lắp ráp mạch, test mạch, làm slide.
Nguyễn Công Thái Bình | -Tìm hiểu về NE555, mua linh kiện, lắp ráp mạch, test mạch, đánh giá kết quả.
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
  3

## Slide 4
  Nội dung thực hiện
  Phần I
  Phần IV
  Phần III
  Phần II
  Ý tưởng
  Triển khai và hoàn thiện
  Sơ đồ khối
  Chỉ tiêu kỹ thuật
  4

## Slide 5
PHẦN I
Ý TƯỞNG
  5

## Slide 6
  What
  Tạo âm thanh lớn báo hiệu sự hiện diện của xe cảnh sát hoặc tình huống khẩn cấp
  Sử dụng trên xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương và các phương tiện khẩn cấp khác
  6

## Slide 7
  What
  Có thể được chế tạo từ các linh kiện cơ bản: IC 555, loa, transistor, điện trở, tụ điện, v.v.
  Có thể được sử dụng trong các dự án khác nhau: robot, hệ thống báo động, nhà thông minh, v.v.
  7

## Slide 8
PHẦN II
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
  8

## Slide 9
Chu kì còi phát ra | 12 - 15 chu kỳ/phút | Chu kỳ có thể thay đổi bằng cách thay đổi giá trị linh kiện ngoài
Điện áp/Công suất tiêu thụ | 6-24V ~ 20-100W | Điện áp tiêu thụ thấp, phù hợp với thiết bị nhỏ
Âm lượng cao nhất | 30-60dB | Âm thanh đủ lớn và phải có âm giống còi hú cảnh sát
  Chỉ tiêu kỹ thuật
  [1] https://www.thietbibaotrom.net/san-pham-moi-nhat/coi-hu-amply-100w-xe-canh-sat-sqd-305b/
  9
Notes: Sửa lại chỉ tiêu kỹ thuật (lấy thông tin ở sản phẩm ngoài, chu kì còi ~ dải tần số hoạt động), thêm tiêu đề.

## Slide 10
PHẦN III
SƠ ĐỒ KHỐI
  Sơ đồ khối toàn thể
  Chi tiết từng khối
  10

## Slide 11
  Sơ đồ khối toàn thể
  Khối nguồn
  Khối xử lý tín hiệu
  Loa
  11

## Slide 12
  Khối nguồn
  Cung cấp điện áp cho các thiết bị điện tử, có công suất đủ lớn để không bị sụt áp
  Dễ sử dụng, thay thế.
  12

## Slide 13
Phương án | Tiêu chí đánh giá | Tiêu chí đánh giá | Tiêu chí đánh giá
Phương án | Tính di động | Chi phí | Khả năng sử dụng
Nguồn DC | -Cung cấp nguồn điện liên tục. -Cần phải có ổ cắm điện. | -Chi phí ban đầu có thể cao. | -Thích hợp cho thiết bị có nguồn điện ổn định sử dụng liên tục -Không phù hợp với thiết bị di động nhỏ gọn.
Pin AAA | -Kích thước nhỏ, nhẹ; dễ sử dụng. -Thời gian sử dụng hạn chế, cần phải thay thế. | - Chi phí thấp, dễ tiếp cận. | -Sử dụng trong thiết bị nhỏ. -Khả năng cung cấp nguồn điện liên tục hạn chế.
  13

## Slide 14
  Khối xử lý tín hiệu
  Tạo dao động: Sản xuất tín hiệu dao động (sóng vuông) với tần số phù hợp để điều khiển còi cảnh sát.
  Điều chỉnh tần số: Có thể điều chỉnh tần số của tín hiệu dao động để tạo ra các kiểu âm thanh dài – ngắn khác nhau.
  14

## Slide 15
  Khối xử lý tín hiệu
  Chu kỳ chính xác theo tính toán
  Có khả năng điều chỉnh tần số
  Thiết kế nhỏ gọn
  15

## Slide 16
Phương án | Tiêu chí đánh giá | Tiêu chí đánh giá
Phương án | Kích thước – Độ phức tạp | Khả năng điều chỉnh tần số
NE555 | -Đơn giản và nhỏ gọn, dễ dàng tích hợp vào các mạch nhỏ. -Chỉ có một bộ dao động, phù hợp cho yêu cầu một kênh thời gian. | -Dễ thay đổi, tính toán hơn do bộ đếm độc lập.
NE556 | -Tích hợp hai bộ dao động. -Kích thước lớn hơn, khó khăn trong việc sửa chữa và thay thế. | - Khó thay đổi, tính toán hơn do là bộ tích hợp.
  16

## Slide 17
  NE555: Là bộ đếm giúp tạo ra độ trễ hay giao động về thời gian.
  17
Notes: Thêm nguồn, datasheet.

## Slide 18
Điện áp đầu vào | 4,5 ~ 16V
Dòng điện cung cấp | 10mA ~ 15mA
Dải tần số hoạt động | 500kHz - 2MHz
Công suất lớn nhất | 600mW
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 70°C
  Thông số kỹ thuật
  18
Notes: sửa lại, thêm tần số output của ne555 + ne555 datasheet, thêm tiêu đề, thêm nguồn.

## Slide 19
  [2] https://www.diodes.com/assets/Datasheets/NE555_SA555_NA555.pdf
  Datasheet
  19
Notes: sửa lại, thêm tần số output của ne555 + ne555 datasheet, thêm tiêu đề, thêm nguồn.

## Slide 20
  Sử dụng trạng thái Astable (Đa hài không bền) để tạo ra xung vuông
  20
  [3] https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.html

## Slide 21
Trong mỗi chu kỳ, tụ điện sạc qua điện trở R1 và R2, tăng từ 0 lên tới 2/3 của nguồn điện (Vcc), sau đó xả qua R2 khiến điện áp tụ giảm xuống 1/3 Vcc.
Khi tụ điện sạc, điện áp trên tụ tăng theo hàm mũ, điện áp ngõ ra ở chân 3 cao; khi tụ xả, điện áp trên tụ giảm theo hàm mũ và ngõ ra thấp.
Dạng sóng ngõ ra là chuỗi xung hình chữ nhật, đại diện cho quá trình sạc và xả của tụ điện.
  21

## Slide 22
  Chu kỳ đầu ra:
  Tần số đầu ra:
  22

## Slide 23
  Mắc mạch Astable thứ nhất vào, sẽ tạo ra mạch phát ra xung có tần số f2 = 481 Hz
  23

## Slide 24
  Mắc thêm mạch Astable có output vào Control của mạch kia, làm tần số của mạch tăng giảm liên tục Mạch này như là mạch điều khiển tần số của mạch 2 và có tần số = 0.215Hz.
  24
  [4] https://elonics.org/police-siren-circuit-using-555-ic/
Notes: thêm nguồn dẫn.

## Slide 25
Chu kỳ dao động của mạch chính là tần số của mạch 1:
  f1.60 = 0,125.60 = 12,9 chu kỳ/phút
  Điều chỉnh tần số mạch bằng cách thay đổi các giá trị trở R, R2, R4.
  25

## Slide 26
  Khối loa
  Sử dụng loa 8Ω – 0.5W, nhỏ gọn, phù hợp với mạch.
  26

## Slide 27
  27
PHẦN IV
TRIỂN KHAI - HOÀN THIỆN

## Slide 28
Linh kiện | Số lượng | Giá
IC NE555 | 2 | 4k
Loa 8Ω – 0.5W | 1 | 9.9k
Dây nối 2 đầu đực | 20 | 7k
Bo mạch trắng | 1 | 6.9k
Tụ 1000µf, 100µf, 10µf, 100nf | 4 | 7
Điện trở 100K, 33K, 2,2K, 10K,1K | 6 | 10.8k
Công tắc KCD1 | 1 | 2k
Đế pin 3A | 1 | 3.5k
Tổng | 36 | 51.1k
  28

## Slide 29
  29

## Slide 30
Lần đo | Khoảng cách đo (m) | Chu kỳ/phút | Mức cường độ âm (dB) | Mức cường độ âm (dB)
Lần đo | Khoảng cách đo (m) | Chu kỳ/phút | Min | Max
1 | 0.5 | 14 | 46.5 | 54.6
2 | 0.5 | 13 | 46.3 | 55.2
3 | 1 | 15 | 43.5 | 53.9
4 | 1 | 13 | 44 | 55.1
5 | 1.5 | 14 | 38.7 | 47.4
6 | 2 | 13 | 35.1 | 43.3
  Khoảng cách có thể nghe rõ nhất là 0,5 – 1,5m
  30
Notes: Thêm video demo

## Slide 31
  Tài liệu tham khảo
  31
  [1] https://www.thietbibaotrom.net/san-pham-moi-nhat/coi-hu-amply-100w-xe-canh-sat-sqd-305b/
  [2] https://www.diodes.com/assets/Datasheets/NE555_SA555_NA555.pdf
  [3] https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.html
  [4] https://elonics.org/police-siren-circuit-using-555-ic/

## Slide 32
  32